# Φυσική Γ Λυκείου θετικής – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

# 1ηΕργαστηριακή Άσκηση:      Απλή Αρμονική Ταλάντωση

## Α)  Εισαγωγικές έννοιες.

Περιοδική κίνηση ονομάζεται η κίνηση η οποία επαναλαμβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα.

Περίοδος Τ μιας περιοδικής κίνησης είναι ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια φορά η περιοδική κίνηση. Η περίοδος είναι χρόνος και μετριέται σε s.

Συχνότητα f μιας περιοδικής κίνησης είναι ο αριθμός των επαναλήψεων της περιοδικής κίνησης στη μονάδα του χρόνου. Η συχνότητα μετριέται σε Hz ή s-1.

## Σχέση περιόδου Τ συχνότητας f :

Ταλάντωση είναι η κίνηση που κάνει ένα σώμα όταν παλινδρομεί ανάμεσα σε δύο ακραίες θέσεις. Π.χ. μία σφαίρα κρεμασμένη από ένα ελατήριο.

Πλάτος ή μέγιστη  απομάκρυνση A , είναι η απόσταση της ακραίας θέσης από την θέση ισορροπίας.

Αμείωτη ταλάντωση είναι η ταλάντωση με σταθερό πλάτος.

Φθίνουσα ταλάντωση είναι η ταλάντωση της οποίας το πλάτος συνεχώς ελαττώνεται.

Ελεύθερη ταλάντωση είναι η ταλάντωση που εκτελεί ένα σώμα το οποίο αφού δεχθεί μια αρχική διέγερση αφήνεται ελεύθερο να ταλαντώνεται.

Εξαναγκασμένη ταλάντωση είναι η ταλάντωση στην οποία περιοδικά ασκείται εξωτερική δύναμη F. Π.χ. η κούνια της παιδικής χαράς.

## Απλή αρμονική ταλάντωση.

Απλή αρμονική ταλάντωση είναι η κίνηση της οποίας η θέση του σώματος δίνεται από την σχέση : x=Aημωt .

## Σχέσεις στην απλή αρμονική ταλάντωση.

Απομάκρυνση :	x=Αημ ωt

Ταχύτητα :	υ=υmaxσυν ωt=ωΑσυν ωt

Επιτάχυνση :	α=-αmaxημ ωt=-ω2Αημ ωt=-ω2x

Το ω είναι η γωνιακήσυχνότητα και δίνεται από την σχέση :

Δύναμη επαναφοράς : 	F=mα=-mω2x=-Dx

Όπου D η σταθερά επαναφοράς : D=mω2.

Η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώμα αρμονική ταλάντωση είναι να ασκείται στο σώμα δύναμη επαναφοράς ανάλογη της απομάκρυνσης.  F=-Dx.

## Περίοδος στην απλή αρμονική ταλάντωση.

## Β) Πειραματική διαδικασία.

## 1) Υπολογισμός Περιόδου στην απλή αρμονική ταλάντωση

Υλικά: Βάση στήριξης, ελατήριο, σφαιρίδιο, ζυγός, υποδεκάμετρο, χρονόμετρο.

Συναρμολογούμε την παρακάτω διάταξη και παίρνουμε τις παρακάτω μετρήσεις:

Υπολογισμός Περιόδου (β’ τρόπος)

| Φυσικό Μέγεθος | Σύμβολο | Τιμή |
| --- | --- | --- |
| Μάζα σφαιριδίου | m |  |
| Φυσικό μήκος ελατηρίου | L0 |  |
| Μήκος ελατηρίου στη θέση ισορροπίας | L1 |  |
| Επιμήκυνση ελατηρίου στη θέση ισορροπίας | ΔL |  |

Στη θέση ισορροπίας:

Υπολογίζουμε τη σταθερά του ελατηρίου: k = _______N/m

Υπολογίζουμε τη σταθερά της ταλάντωσης από τη σχέση: =    ______ s     (Ι)

## 2) Γραφική παράσταση Απομάκρυνσης – Χρόνου

Η γραφική παράσταση απομάκρυνσης – χρόνου στην απλή αρμονική ταλάντωση θα γίνει με τη χρήση του MultiLog. Το MultiLog είναι ένα σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Υλικά: Βάση στήριξης, ελατήριο, σφαιρίδιο, multilog με τον αισθητήρα διάστημα.

Συναρμολογούμε την παρακάτω διάταξη:

Ρυθμίσεις Multilog

Είσοδος 1 : Αισθητήρας Διάστημα

Σημεία: 100

Ρυθμός: 25/sec

Σημεία 100 σημαίνει ότι το multilog θα καταγράψει 100 φορές τη θέση του ταλαντωτή με ρυθμό 25 μετρήσεις το δευτερόλεπτο. Δηλαδή η διάρκεια της καταγραφής των μετρήσεων θα είναι 4s.

Πατώντας το πλήκτρο Λήψη Δεδομένων δημιουργείται στην οθόνη μας η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης x - t.

α) Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης να υπολογίσετε τα παρακάτω μεγέθη της α.α.τ.:

Περίοδος T΄ = _________ s   (ΙΙ)

Σχετικό σφάλμα μέτρησης περιόδου από τιμές (Ι), (ΙΙ): % = ____%

Πλάτος A = _______ m

Συχνότητα f = _______ Hz

Μέγιστη Ταχύτητα υmax = _________ m/s

β) Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις  υ-t και F-t.

Παράδειγμα γραφικής παράστασης x – t με MultiLog

Στην παραπάνω περίπτωση η επιμήκυνση του ελατηρίου μετρήθηκε ΔL = 18,2 cm και η μάζα του ταλαντωτή ήταν m = 151 g.

Θεωρώντας ότι g = 9,81 m/s2 έχουμε Τ = 0,8554 s.

Από τη γραφική παράσταση προκύπτει T΄= 0,84 s

Σφάλμα μέτρησης < 2% !!!!

# Text boxes

Μέτρηση Περιόδου Τ

Αριθμός Ταλαντώσεων Ν=10

Χρόνος για 10 ταλαντώσεις:t=

Περίοδος: ______ s

Ερώτηση: Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πιο πάνω μέθοδο και να επιτύχουμε μέτρηση μεγαλύτερης ακρίβειας;

Ονοματεπώνυμο:

Τμήμα: